## Slide 1: Uso di metodologie Deep Learning nella progettazione della ruota di autoveicoli
Ronco D., Fontana R., Gallio G.
Politecnico di Torino

## Slide 2: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 3: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 4: La ruota: un componente di sicurezza
Lo scopo della ruota è quello di sostenere il peso del veicolo connettendolo alla strada tramite lo pneumatico.
La resistenza a fatica, è il parametro chiave da tenere in considerazione durante la progettazione di una ruota.
Componente maturo
Tecnologie e geometrie consolidate
Componente di sicurezza
Difficile da innovare
Componenti fortemente ottimizzati
Progettate per soddisfare I requisiti di sicurezza
Fz
I carichi esterni, radiali (generate dalla massa del veicolo) e assiali (generate durante le sterzate in curva) accoppiati co la rotazione della ruota generano un carico ciclico variabile.
Fz,1
Fz,2
Fy,2
Fy,1
Fatica

## Slide 5: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 6: Test di fatica e requisiti
b
r
w
m
Mf
Fc
Bending fatigue test  Valutazione Disco
Rolling fatigue test Valutazione cerchio e saldatura
Parametri di test:
Momento flettente applicato (Mb)
Minimo numero di cicli da superare (N)
Parametri di test:
Forza radiale (Fr)
Forza assiale (Fa)
Pressione pneumatico (p)
Minimo numero di cicli da superare(N)
La progettazione a fatica di una ruota tiene conto delle prove di omologazione e i principali test da superare sono:

## Slide 7: Test di fatica e requisiti
Nella prova “Bending”, tipicamente la failure si ha sul disco.
Nella prova “Rolling” tipicamente la failure si ha sul Cerchio o su saldatura disco-Cerchio.
I risultati dei test devono essere superiori al limite imposto dal cliente.
Bending fatigue test  Valutazione Disco
Rolling fatigue test Valutazione cerchio e saldatura

## Slide 8: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 9: Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
La resistenza a fatica è l’aspetto principale di una ruota in acciaio
È necessario prevedere il comportamento a fatica di una ruota in acciaio
La ruota è un prodotto non adatto al fast prototyping.
SIMULAZIONE FEM

## Slide 10: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 11: Simulazione FEM
Most stressed area
b
r
w
m
Mf
Fc
Most stressed area
Bending fatigue test
Rolling fatigue test

## Slide 12: Simulazione FEM
Processo di ottimizzazione
Dati di input del cliente:
Dimensione
Target peso
Interfacce (freni, valvole, coppe…)
Requisiti di fatica
Requisiti di rigidezza (statica, dinamica, NVH)
Stile
…
Generazione/modifica del modello 3D
Preparazione per il calcolo FEM
Creazione della mesh
Applicazione dei carichi
Applicazione dei vincoli
Definizione dei materiali
Simulazione FEM
Test di fatica
Test di rigidezze / impatto
…
Confronto con i requisiti cliente e i limiti interni
Vincoli cliente
Limiti interni di fatica (know-how aziendale)
Vincoli di processo
…
Identificazione delle condizioni in cui è possibile apportare un ulteriore miglioramento e/ o delle condizioni in cui non si rispettano certi requisiti
Lo scopo è l’ottimizzazione
Proposta finale OTTIMIZZATA
Processo di ottimizzazione: molteplici loop (in media 50) per ottenere la soluzione ottimizzata

## Slide 13: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 14: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Processo di ottimizzazione standard
Identificazione dei limiti per ogni dimensione
Proposta finale OTTIMIZZATA
Controllo e approvazione finale
Processo di ottimizzazione con DL
Dati di input del cliente:
Dimensione
Target peso
Interfacce (freni, valvole, coppe…)
Requisiti di fatica
Requisiti di rigidezza (statica, dinamica, NVH)
Stile
…

## Slide 15: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Training
(Supervised Learning)
Divisione set training e validation
Normalizzazione
Ricerca degli iper-parametri ottimali
Definizione rete neurale
Addestramento
Definizione input e output
Risultati
Ottimizzazione stress
Confronto risultati
Ulteriore analisi
Riduzione dati di training
Previsione

## Slide 16: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Definizione input e output
Input
Tutte le dimensioni caratteristiche del modello.
In questo stadio del progetto sono state analizzate solo alcune dimensioni e le altre sono state mantenute costanti)
Output
Stress nelle varie zone critiche della ruota
  σ1: Naso
  σ2: Voile
  σ3: Area fori di ventilazione
  σ4: Parte centrale
Peso disco
Superficie materiale grezzo
σ1
σ2
σ3
σ4
R20
R50
D40
H10
R150
D50
R90
P30

## Slide 17: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Normalizzazione
Tutti i dati di input e di output sono stati normalizzati da 0 a 1.
Questo permette una migliore e più rapida convergenza del modello durante le fasi di addestramento.
Gli input e output, hanno scale molto diverse tra loro (es. R50 10 – 30 mm // R80 130-1000 mm), e normalizzando da 0 a 1 permette di avere una scala simile.
Divisione set Training e Validation
L’intero dataset (al momento attuale) prevede 172 samples.
L’80% dei dati è utilizzato come Training.
Il 20% dei dati è utilizzato come Validation.
La percentuale di divisione dei dati è fissa ed è stata stabilita sulla base del fatto che il dataset al momento non è molto numeroso.
I samples invece sono scelti casualmente tra l’intero dataset.

## Slide 18: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Ricerca degli iper-parametri ottimali
Mediante un Design of Experiement (DoE), direttamente implementano nel codice viene ricercata la configurazione migliore di Iper-Parametri.
Ogni possibile configurazione viene analizzata per 100 Epoche e sulla base del MSE (Mean Square Error) viene scelta la configurazione ottimale.
Gli iper-parametri analizzati sono:
Numero di neuroni per ogni layer
Batch size
Learnign rate
Epoche
Activation function
Numero di hidden layer
Optimizer
Numero di neuroni per ogni hidden layer posto tra i layer di input a di output
Il Batch size indica il numero di campioni di dati usati per calcolare l’aggiornamento dei pesi durante una singola iterazione di training.
Parametro fondamentale, che controlla quanto velocemente o lentamente il modello aggiorna i pesi in risposta dell’errore calcolato durante l’addestramento.
Sono state valutate 2 activation function: ReLU e Tanh
Numero di epoche tra il layer di input e di output
Le epoche indicano quante volte l’algoritmo attraversa l’intero training set e deve essere adeguato per evitare overfitting e underfitting
Un ottimizzatore è un algoritmo che modifica i pesi e i bias della rete neurale durante l’addestramento, con lo scopo di ridurre la funzione di perdita,

## Slide 19: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Definizione Rete Neurale
Una volta definiti gli Iper-Parametri, è possibile avere la definizione della rete neurale.
Iper-paramter | Value
Input layer | 8 neurons  Input parameters
1° Hidden layer | 64 neurons
2° Hidden layer | 32 neurons
3° Hidden layer | 16 neurons
4° Hidden layer | 8 neurons
Output layer | 6 neurons  Output
Learning rate | 0,005
Batch size | 4
Activation function | ReLu
Epochs | 500
Optimizer | Adam
Tempo di addestramento: 30 min.

## Slide 20: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Addestramento
Nel grafico accanto è possibile visualizzare la funzione perdita MSE, e anche la MAE (Mean Absolute Error), per i dati di training (azzurri) e di validazione (verdi).
Entrambi convergono a 0, sintomo di una buona definizione del modello (no Underfitting, no Overfitting).
MSE
MAE

## Slide 21: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Risultati
Nei grafici seguenti, vengono confrontati i valori predetti dal Modello con quelli osservati dal FEM, nelle diverse aree.
R2 Train: 0,978
R2 Val: 0,973
R2 Train: 0,976
R2 Val: 0,922

## Slide 22: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Risultati
Nei grafici seguenti, vengono confrontati i valori predetti dal Modello con quelli osservati dal FEM, nelle diverse aree.
R2 Train: 0,982
R2 Val: 0,961
R2 Train: 0,993
R2 Val: 0,836

## Slide 23: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Risultati
Nei grafici seguenti, vengono confrontati i valori di peso e di superficie predetti dal Modello con quelli ricavati dal CAD.
R2 Train: 0,999
R2 Val: 0,998
R2 Train: 0,998
R2 Val: 0,997

## Slide 24: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Previsione: Ottimizzazione stress
Dopo aver addestrato la rete neurale, è possibile fare delle previsioni sullo stato tensionale del disco ruota, sul suo peso e sulla quantità di materiale necessario per la sua fabbricazione.
Per ogni dimensione (parametro di Input) è stato scelto un valore minimo, un valore massimo e uno step incrementale, come riportato in tabella.
Parameter | Min | Max | Step
R20 | 85 | 110 | 5
R50 | 10 | 20 | 1
D40 | 245 | 265 | 5
H10 | 30 | 50 | 1
R80 | 150 | 500 | 50
D50 | 325 | 335 | 1
R90 | 10 | 20 | 2
P30 | -4 | 4 | 2
Total combinations |  | 571’725 | 
R20
R50
D40
H10
R150
D50
R90
P30
In poco più di 6 minuti l’algoritmo ha calcolato la soluzione di oltre 570’000 soluzioni fornendo (a richiesta) la 4 soluzioni che minimizzano le tensioni nella 4 aree definite come critiche.

## Slide 25: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Confronto risultati
A valle dell’analisi, come risultato, l’algoritmo ha restituito le 4 configurazioni che minimizzano gli stress nelle 4 zone critiche.
Parametri geometrici
Stress
Peso e fabbisogno

## Slide 26: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Confronto risultati
 | S_nose | S_Voile | S_VH | S_CP | Weight | Surface
NN | 48,66 | 53,23 | 43,37 | 24,35 | 5,37 | 169020,00
FEM | 50,39 | 55,38 | 45,39 | 26,12 | 5,39 | 169513,17
NN | 48,96 | 48,25 | 42,67 | 24,83 | 5,39 | 169584,30
FEM | 51,01 | 48,87 | 40,67 | 24,68 | 5,46 | 171361,92
NN | 49,47 | 48,88 | 40,628 | 25,74 | 5,39 | 169561,90
FEM | 50,31 | 47,95 | 39,84 | 25,17 | 5,42 | 170206,58
NN | 67,12 | 74,39 | 71,66 | 19,28 | 5,17 | 164065,20
FEM | 70,32 | 82,27 | 73,89 | 24,53 | 5,09 | 161723,35

## Slide 27: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Confronto risultati
Tali configurazioni sono state confrontate con dei calcoli FEM aventi le stesse caratteristiche indicate dal modello.
Anche il peso e il fabbisogno del disco ruota è stato confrontato con il dato proveniente dal CAD trovando una ottima correlazione
Pearson=0,992
Pearson=0,994

## Slide 28: Deep learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Ulteriore analisi: riduzione dei dati di training
Una ulteriore analisi è stata condotta per valutare l’andamento dell’ R2 al variare del numero di dati per l’addestramento.
Sono stati confrontati gli R2 dei:
full set di dati  100% (172 osservazioni)
Metà set di dati  50% (86 osservazioni)
Un quarto di dati  25% (43 osservazioni)
È visibile come col diminuire del set di dati il modello perda di efficacia.
Molto importante avere un set di dati numeroso.

## Slide 29: Indice
La ruota: componente di sicurezza
Test di fatica e requisiti
Obiettivo principale: prevedere il comportamento a fatica
Simulazione FEM
Deep Learning: possibile integrazione nel processo di ottimizzazione
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 30: Conclusioni e sviluppi futuri
Conclusioni
I risultati in questa prima fase di studio sono molto promettenti
L’algoritmo è in grado di scegliere in autonomia gli iper-parametri ottimali per la fase di addestramento della rete
Visti i risultati promettenti, l’implementazione di un algoritmo di Deep Learning supervisionato potrebbe semplificare e velocizzare il processo iterativo di ottimizzazione di un disco ruota nella fase di design.
L’algoritmo una volta addestrato è i grado di fornire in pochi minuti un vasto numero di soluzioni (10^5-10^6), permettendo poi di scegliere la/le migliore/i in funzione delle esigenze progettuali.
Sviluppi futuri
Continua implementazione di dati di training al fine di migliorare l’accuratezza del modello
Aggiunta nel modelli di altri parametri di Input, al fine di saturare tutte le possibilità estetiche di una ruota in acciaio standard
Miglioramento del modello con l’aggiunta di algoritmi di Physical Informed Neural Netweork (PINN) per tutti quei parametri che seguono leggi matematiche
Confronto con altre tecniche per la ricerca di Iper-parametri migliori, come la Bayesian Optimization
Creazione di un interfaccia grafica per aumentare la user-friendliness

## Slide 31: Grazie per la cortese attenzione